L’analyse modale est une technique usuelle pour la détermination des caractéristiques modales d’une structure. Les outils utilisés sont fort bien connu. Néanmoins leur maitrise est beaucoup moins évidente. Ces outils ont été implantés dans une méthode simplifiée appelé Méthode par Matrice de Transfert (MMT) permettant la modélisation de bâtiments asymétriques avec voiles contenant des ouvertures. Dans cette méthode les six degrés de liberté incluant la torsion sont considérés. Ces degrés de liberté sont associés aux planchers supposés rigides. L’utilisation des groupes de Lie a permis l’écriture de l’équation dynamique et de là la détermination des caractéristiques modales à moindre coût et avec une bonne précision.

Mot clés :  Analyse modale, Torsion, Séisme, Bâtiment asymétrique, Méthode hexadimensionnelle.

التحليل المميز المشروط هو طريقة تقنية لأجل تحديد القيـم الخاصــة بالبنــاء . كما يعتبر من بين أهم الطرق المستعملة. لكن إتقان هذه الطريقة صعب، بحيث يجعلها أقل وضوح من بين بقية الطرق التحليلية. هذه الطرق التحليلية أستخدمت بواسطة طريقة مبسطة تسمى طريقة نقل المصفوفة. هذا النموذج المبسط يسمح بتمثيل العمارات الغير متوازية و التي تحوي على جدران قص بها ثقوب.

في هذا النموذج لست درجات للحرية تكون ظاهرة الإلتواء مأخوذة بعين الإعتبار.

هذا التقريب السداسي الأبعاد مكتوب بالمطابقة مع نظرية الهندسة التفاضلية لزمر" لي".هذا التمثيل يبسط صيغ المعادلات الديناميكية ، و بالتالي تحديد و إستخراج الخصائص المميزة للمنشأة بتكلفة أقل و بدقة جيدة  .

الكلمات الجوهرية :   التحليل المميز ,  الإلتـــواء ,  الزلزال , عمارة غير متوازيـــة , الطريقة سداسية الأبعاد .

Modal analysis is a useful technique for determining the modal characteristics of a structure. The tools used are well known. However, to have the complete mastery of them is not evident. These tools were implemented in a simplified method called Transfer Matrix Method (TMM) capable to model the behavior of asymmetric buildings with shear walls containing openings. In the present method the six degrees of freedom including the torsion effect are considered. These degrees of freedom are associated to rigid floors. The use of the Lie’s group enables to determine the dynamic equation, and then the modal characteristics are obtained with less cost and a good accuracy.

Key words : Modal analysis, Torsion, earthquake, asymmetric building, hexadimensional method.

# Text boxes

Résumé et Mots Clés

ملخص و الكلمات المفاتيح

Abstract and Key Word